- 節能標章螢光燈管能源效率基準修訂：

- 產品規格在32W以上之螢光燈管，其發光效率標準，依國家標準(CNS 691、CNS 10839及CIE13.3)或能源主管機關最新版標準試驗條件及方法進行，實測值應符合下列標準：

| 標準色度範圍 | 節能標章能源效率基準 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| L-EX (2600~3150K) WW-EX (3200~3700K) W-EX (3900~4500K) | 發光效率(lm/W)：90 平均演色性指數：80 | 依第七次審議委員會會議決議，本項能源效率基準自93.07.16起修訂為 發光效率(lm/W)：92 平均演色性指數：80 |
| N-EX (4600~5400K) CW-EX (4600~5400K) | 發光效率(lm/W)：90 平均演色性指數：80 | 依現行基準未予修訂 |
| D-EX (5700~7100K) | 發光效率(lm/W)：86 平均演色性指數：80 | 依程序公告後生效實施 |

- 產品標示之注意事項：

1.標章使用者之名稱及住址須清楚記載於產品或包裝上。標章使用者若為代理商，其製造者之名稱及地址須一併記載於產品或包裝上。

2.產品型錄上應標示產品之發光效率( lm/W )。

3.產品之實測發光效率，計算至整數，小數點後第一位數即四捨五入。

4.產品之試驗條件及方法，須依國家標準(CNS 691)之規定。